Основные технические параметры грузового мотороллера kinfan

| Наименование | Параметры | Наименование | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KF150/200 | KF110ZH-B |  | KF150/200 | KF110ZH-B |  |
| Длина(мм) | 2700 | Модель двигателя | 162FMJ/164FMJ310600-00 | 152FMH |  |
| Ширина(мм) | 1100 | Диаметр цилиндра | 64мм×49.5мм | 53.0мин.мм×49.5мм |  |
| Высота(мм) | 1150 | Максимальная мощность | 10.0кв/9500г/мин. | 5.2кв/8000г/ми |  |
| База(мм) | 1800 | Максимальный крутящий момент | 9.0кв/9000г/мин. | 5.2кв/8000/ми |  |
| Колея(мм) |  | Максимальная скорость вращения | 11N-m/8000г/мин | 6.5N-m/5500г/мин |  |
| Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг | 270 | 200 | Расход топлива | ≤354г/км | ≤367г/км |  |
| Максимальная допустимая масса транспортного средства,кг | 500 | 450 | Скорость вращения на холостых оборотах | 1500об/мин |
| Тормозной путь | ≤7.5м/ (30км/ч) | ≤7.5м (км/ч) | Модель свечи зажигания | D8TC | A7TC |
| Максимальная скорость | 65км/ч | 65км/ч |  |  |
| Расход масла | ≤2.81/100 | ≤2.81/100 | Величина зазора в свече зажигания | 0.6 – 0.7 |
| Способность преодолевать подъем | ≥ 120 | ≥ 120 |  |  |
| Объем топливного бака | 11 литров | Модель аккумулятора | 6-FM-9 12V9Ah |
| Объем машинного масла | 0.9 литра | Система запуска | Конденсаторное зажигание |
| Горючее | АИ 92 | Предохранитель | 9Ah |
| Машинное масло | SAE30 машинное масло для четырехтактного двигателя | Мощность передней фары | 125V35W/35W |
| Тех.характеристика переднего колеса | 3.25-16 | 3.00-10 | Задний свет фар | 12V10W/5W×2 |
| Тех.характеристика задних колес | 4.50 -12 | 4.00 - 12 | Исходное значение мощности лампы | 12V3W |
| Давление в переднем колесе | 200 | Замена лампа | 12V10W× 4 |
| Давление в задних колесах | 400 | Нейтральная лампа | 12V3W |
| Модель карбюратора | Pz26 | Pz20 | Индикаторная лампа | 12V3W×2 |
| Модель двигателя | 162FMJ/164FMJ310600-00 | 153FMH310600-00 | Акустическая система | DL-121 циркулярная |